## Slide 1
Дипломная работа бакалавра
Система автономного управления
автомобилем на основе нейронных сетей
Behavioral Cloning | NVIDIA PilotNet CNN | YOLOv8
Студент: Филиппов А. | Направление: Информационные технологии | 2026

## Slide 2
Постановка задачи
Проблема
• Традиционные ADAS требуют ручного программирования правил
• Сложно покрыть все дорожные ситуации вручную
• End-to-end обучение позволяет обойти это ограничение
Цель работы
Разработать нейросетевую систему, которая
воспроизводит поведение водителя:
по изображению с камеры предсказывает
угол поворота руля.
Задачи
• Подготовить датасет Udacity (3 камеры)
• Реализовать архитектуру PilotNet CNN
• Обучить модель на записях вождения
• Оценить качество: MSE / MAE / R2
• Интегрировать детекцию объектов YOLOv8

## Slide 3
Математическая модель
Задача регрессии
Вход: x = I (66x200x3, YUV-кадр)
Выход: y = f(x; theta) in [-1, 1] (угол руля)
Функция потерь (MSE)
L(theta) = (1/N) * sum( (yi - f(xi; theta))^2 )
Оптимизатор Adam
theta_{t+1} = theta_t - lr * m_t / (sqrt(v_t) + eps)
lr = 1e-3, beta1=0.9, beta2=0.999
ReduceLROnPlateau при plateau val_loss
Нормализация входа
x_norm = (x / 127.5) - 1
Диапазон пикселей [0,255] -> [-1, 1]
Аугментация (p = 0.5)
• Flip: x' = flip(x), y' = -y
• Яркость: HSV-канал V * U(0.4, 1.2)
• Сдвиг по x: tx in [-50,50] px
-> y' += tx * 0.004
• Случайная тень (половина кадра)
Коррекция боковых камер
y_left = y_center + 0.25 | y_right = y_center - 0.25

## Slide 4
Данные и предобработка
Датасет
• Udacity Self-Driving Car Simulator
• ~24 000 кадров, 3 камеры (left/center/right)
• Метка: угол руля в [-1, 1]
• Формат: CSV + папка с изображениями
Предобработка
• Обрезка неба и капота (ROI)
• Resize -> 66x200 (NVIDIA PilotNet формат)
• BGR -> YUV (устойчивее к освещению)
• Нормализация пикселей -> [-1, 1]
Аугментация и балансировка
• Горизонтальный flip + инверсия угла
• Яркость / сдвиг / тень -- случайно
• Коррекция угла +-0.25 для боковых камер
• Срез пиков нулевого угла (прямая езда)
• Итого: ~3x разнообразнее данных
left (-0.25) center (0) right (+0.25)
<-------------------------------> Коррекция угла для боковых камер

## Slide 5
Архитектура -- NVIDIA PilotNet
Оригинал: NVIDIA (2016) -- End-to-End Learning for Self-Driving Cars
Вход: 66x200x3 (YUV)
Conv2D 5x5 s=2, 24 фильтра
BatchNorm + ELU
Conv2D 5x5 s=2, 36 фильтров
BatchNorm + ELU
Conv2D 5x5 s=2, 48 фильтров
BatchNorm + ELU
Conv2D 3x3, 64 фильтра
BatchNorm + ELU
Conv2D 3x3, 64 фильтра
BatchNorm + ELU
Flatten -> 1152
Dropout(0.5) -> FC 100
ELU
Dropout(0.25) -> FC 50
ELU
FC 10 -> ELU -> FC 1
-> Tanh
Выход: угол в [-1, 1]
Ключевые решения
• BatchNorm -- стабилизирует обучение
• ELU вместо ReLU -- нет мёртвых нейронов
• Dropout 50%/25% -- против переобучения
• Tanh на выходе -> [-1, 1]
• Adam + ReduceLROnPlateau
• EarlyStopping patience=10
Optimizer: Adam | LR = 1e-3
Loss: MSE | Batch = 128
Epochs: до 50 | ~560 000 параметров

## Slide 6
Вклад автора
Что взято из литературы
• Архитектура PilotNet (NVIDIA, 2016)
• Метод Behavioral Cloning
• Датасет: Udacity Simulator Challenge
Авторские доработки и реализация
PyTorch-реализация PilotNet с нуля
BatchNorm + ELU + Dropout -- не в оригинале NVIDIA
DataLoader с тройной камерой
Угловая коррекция +-0.25, балансировка гистограммы
Расширенная аугментация
Яркость, сдвиг, тень, flip -- весь пайплайн собственный
Цикл обучения и мониторинг
Adam, EarlyStopping, ReduceLR, чекпоинты
Интеграция YOLOv8
Совместный пайплайн: управление + детекция объектов
5 Jupyter-ноутбуков для Colab
Автоустановка, воспроизводимость, GPU T4

## Slide 7
Детекция объектов -- YOLOv8
Зачем
• PilotNet управляет рулём, но не видит препятствий
• YOLOv8n добавляет распознавание объектов на дороге
• Совместный пайплайн = управление + восприятие сцены
Совместный пайплайн
[ Кадр 66x200 YUV ]
[ PilotNet ] [ YOLOv8n ]
угол theta bbox + label
[ Визуализация / управление ]
Модель YOLOv8n
• Претренирована на COCO (80 классов)
• Inference < 30 мс / кадр на CPU
• Классы: car, truck, person, traffic light...
• Zero-shot на сценах симулятора
Результат на кадре
• Предсказан угол руля
• Отмечены объекты с классами и confidence
• Единый вывод в реальном времени

## Slide 8
Что выполнено
Архитектура PilotNet реализована на PyTorch
DataLoader: 3 камеры, аугментация, балансировка
Цикл обучения: Adam, MSE loss, EarlyStopping
Оценка: MSE / MAE / R2, визуализация ошибок
YOLOv8 детекция + объединённый пайплайн
5 Jupyter-ноутбуков для Google Colab (GPU T4)
Автоматическая установка (00_install.ipynb)
Совместимость с PyTorch 2.6+, публикация на GitHub

## Slide 9
Ожидаемые результаты
MSE
< 0.01
Средняя квадр. ошибка
MAE
< 0.07
Средняя абс. ошибка
R2
> 0.85
Коэффициент детерминации
Визуализации
• Кривые train / val loss по эпохам
• Scatter: предсказания vs. истинные углы
• Гистограмма остатков
Среда и время
• Google Colab, GPU NVIDIA T4
• Python 3.10, PyTorch 2.6, Ultralytics YOLOv8
• Время обучения: ~20-40 мин

## Slide 10
Дальнейшие шаги
Ближайшие
Запустить обучение в Colab
-> получить итоговые метрики
Загрузить датасет на Google Drive
-> проверить end-to-end пайплайн
Сформировать графики и таблицы
-> для главы Результаты
Перспективы
• LSTM / GRU -- учёт истории кадров для сглаживания управления
• Дообучение YOLOv8 на сценах симулятора
• Демо-видео: реальный прогон в Udacity Simulator
• Написание глав диплома (архитектура, результаты, выводы)

## Slide 11
Итог
Реализована end-to-end система Behavioral Cloning на PyTorch
Архитектура: NVIDIA PilotNet CNN (BatchNorm + ELU + Dropout)
Данные: Udacity Simulator, 3 камеры, аугментация, балансировка
Мат. модель: MSE-регрессия, Adam, нормализация YUV-входа
Авторский вклад: полная реализация + YOLOv8 интеграция
Вся система воспроизводима в Colab за один запуск
Спасибо за внимание!
Готов ответить на вопросы.